VII исторические чтения памяти Михаила Петровича Грязнова. Омск, издательство Омского Гос Университета 2008. С. 241-246.

В.Г. Зубарев, С.Л. Смекалов.

г. Тула, Тульский государственный педагогический университета им. Л.Н.Толстого

г. Санкт-Петербург, Балтийский государственный технический университет «Военмех» им. Д.Ф.Устинова

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АНТИЧНОГО ГОРОДИЩА БЕЛИНСКОЕ В 2008 г(.

Изучение крупных памятников требует многих лет, а подчас и десятилетий археологических раскопок. В этой связи огромное значение имеет оптимизация решений по выбору места для раскопов, их количеству и площади. Значительную помощь для выбора могут оказать планы предполагаемых подземных структур, получаемые геофизическими методами.

С другой стороны такие планы позволяют говорить о функциональной назначении построек в различных частях памятника, например, выделять жилые, ремесленные кварталы, теменос, оборонительные структуры и даже делать некоторые выводы социально-экономического и демографического характера еще до проведения полномасштабных раскопок. Вышеуказанные соображения и стали основанием для проведения магнитной разведки на античном городище Белинское, раскопки которого ведутся с 1996 г. экспедицией Тульского государственного педагогического университета (Зубарев В.Г., 2000. – С. 63-77; Зубарев В.Г., 2004. - С. 38-44; Ланцов С.Б., 2005.).

Городище Белинское расположено в северной части Керченского полуострова на расстоянии 30 км от г. Керчи и 4 км от побережья Азовского моря (рис. 1).

Рис. 1. Расположение городища Белинское.

По своей структуре памятник состоит из собственно городища и находящегося в 200 метрах к северо-востоку грунтового некрополя. Городище расположено на естественно выделяющемся плато, окруженном с трех сторон балкой - долиной речки Аджельская (рис. 2).

Рис. 2. Положение городища (Г) и некрополя (Н) Белинское на карте масштаба 1:25000.

Площадь городища в пределах сглаженного периметра внешних оборонительных сооружений, угловые точки которых были определены при помощи GPS, составляет 9,2 гектара, оконтуренная часть некрополя занимает 7,8 га (рис 2.). Цитадель расположена в юго-западной возвышенной части городища. Для памятника характерна плотная жилая и хозяйственная застройка. Оборонительная стена вокруг городища, особенно хорошо прослеживается в северо-западной части. Памятник датируется рубежом I – II – серединой V вв. н.э. На его месте предположительно, локализуется античный городок Тафр, упомянутый у Клавдия Птолемея (III, 6, 5) (Зубарев В.Г., 2005. - С. 271 – 272).

К настоящему времени археологическими раскопками исследовано около 2700 кв. м. территории памятника. Открыты остатки фундаментов оборонительных стен шириной 2,5 м, ряд улиц, несколько десятков жилых и хозяйственных помещения, хозяйственные ямы, домашние святилища, вымостки.

Целью магнитной разведки в 2008 г. было выявление структур, примыкающих. К Западному и Восточному углам предполагаемых внешних оборонительных стен, а также выявление характера построек в центральной части памятника.

Перед тем как переходить к описанию полученных результатов изложим коротко методику проводимых работ.

Магниторазведка является эффективным, неразрушающим и скоростным методом для поиска, картирования и выявления свойств подземных объектов и структур, получившим широкое распространение для решения археологических задач. Начало применения этого метода в археологии было положено еще в 50-е годы XX века (Aitken M.J., 1958). Суть метода состоит в выявлении объектов, магнитные свойства которых отличаются от магнитных свойств окружающей среды. Таковые объекты влияют на формирование локального магнитного поля вблизи поверхности земли, т. е. создают так называемые “магнитные аномалии”. Способ применения магниторазведки заключается в измерении магнитного поля в точках регулярной сети измерений с мелким шагом при близком расположения датчика к поверхности. На основании интерпретации получаемых карт магнитного поля (по форме, величине и знаку аномалий) можно делать выводы о наличии под землей тех или иных структур как геологического, так и антропогенного характера.

На городище «Белинское» измерения проводились вдоль профилей длиной 40 метров, расстояние между которыми составляло 0,5 м с шагом 0,5 м вдоль профилей. Для устранения помех, создаваемых современными железными предметами, расположенными вблизи поверхности, перед выполнением магнитной съемки была проведена очистка территории от таких предметов при помощи металлодетектора. Работы осуществлялись с использованием квантовых магнитометров ПКМ-1 производства ФГУ НПП «Геологоразведка» (Санкт-Петербург).

Схема расположения участков магнитной съемки представлена на рис. 3.

Рис. 3. Положение участков магнитной съемки на городище Белинское.

На рис. 4 приведена карта теневых изображений магнитного поля на участке 1, шаг изолиний 1 нТл. Темные области соответствуют положительным аномалиям, которые могут создаваться ямами, рвами, слоями пожара, зольниками. Светлые области соответствуют отрицательным аномалиям, которые могут быть связаны со стенами из немагнитного материала (известняк), вымостками, участками с песчаной или ракушечной подсыпкой. Сложная картина аномалий свидетельствует о многослойном характере памятника. Часть линейных аномалий, по-видимому, связана со следами военных действий периода Великой Отечественной войны (траншеи), а отдельные точечные аномалии вызваны железными (современными) предметами.

Рис. 4. Карта теневых изображений магнитного поля на участке 1. Шаг изолиний 1 нТл.

По результатам магнитной съемки был заложен раскоп 5 х 10м в пределах, отмеченных рамкой на рис. 4. Результаты раскопок, в целом, соответствуют данным, полученным в ходе магнитной разведки. Отрицательная аномалия 1, рис. 4 вызвана оборонительной крепостной стеной, или стеной угловой башни. Положительной аномалии 2 соответствует яма, перекопа, по-видимому, более позднего времени, чем существование античного поселения. Отрицательной аномалии 3 соответствует стена из известняка. О ее функциональном назначении говорить пока затруднительно в силу ограниченной площади раскопа. Нечеткая картина аномалий объясняется перекрывающим завалом камней, образованных, вероятно, верхними частями стен.

Карта магнитного поля, полученная по результатам работ на 2 участке, показана на рис. 5.

Рис. 5. Карта теневых изображений магнитного поля на участке 2.

Здесь же приведена интерпретация результатов съемки. На данном участке можно выделить две группы частично пересекающихся отрицательных линейных аномалий имеющих разную ориентацию (обозначены номерами 1 и 2 на рис. 5). Данные аномалии, по-видимому, связаны с остатками строительных конструкций, причем относящихся, вероятно, к различным строительным периодам. Комплекс построек 1 более ранний, т.к. аномалии менее выражены, чем для комплекса 2. Учитывая значительные размеры комплекса 1 можно сделать предположение об общественном назначении данных построек. Номером 3 отмечена положительная аномалия, которая может быть связана с зольником, слоем пожара, однако, возможно также, что она вызвана остатками сооружений периода Великой Отечественной войны. Раскопки данного участка не проводились.

Результаты магнитной съемки на участке 3 представлены на рис. 6.

Рис. 6. Карта теневых изображений магнитного поля на участке 3. Шаг изолиний 1 нТл.

Здесь можно выделить две части, разделяемые линейной аномалией 1. Данная аномалия, по-видимому, обусловлена современной траншеей, выше которой (2, рис. 6) расположена область аномалий, вероятно, связанных с военными действиями Великой Отечественной войны. Ниже линии 1 расположена область, где древние структуры сохранились в лучшей степени. Можно выделить несколько довольно крупных построек (3), и несколько аномалий (4), связанных с хозяйственными ямами, либо следами горения или золой. Аномалии 5 вызваны влиянием склона, к которому примыкает участок.

Археологические раскопки были проведены в пределах пунктирного прямоугольника 6. Здесь на основании карты магнитной съемки можно было предполагать наличие строительных конструкций (стены?) из немагнитного материала (известняк?), которым соответствуют светлые области в пределах прямоугольника 6. Верхний слой участка - слой гумисированной супеси, без каких либо примесей, под ним сплошные завалы из мелких камней. После разбора завалов в северной части раскопа выявлены две круглых концентрических загородки. От них уходят в северный борт – вымостка, в восточный – стена. В южной части раскопа обнаружено круглое сооружение из рваных камней и зерновая яма, либо колодец, соответствующая положительной аномалии. Горловина ямы выложена хорошо обтесанными камнями, далее яма вырублена в скале. Данные постройки относятся к по

следнему строительному периоду городища – вторая половина IV в.н.э. – первая половина V в.н.э. В слое, перекрывающим постройки, встречается керамика и более позднего времени (VI в.н.э.). Ниже последнего строительного периода выявлены постройки более раннего времени – второй половины III – начала IV в.н.э. В юго-западном углу раскопа проходит стена в направлении северо-восток – юго-запад, соответствующая отрицательной аномалии на магнитной карте.

Подводя итоги работ 2008 года по магнитной съемке на городище Белинское, следует отметить следующее. Магнитная съемка на данном памятнике, безусловно, целесообразна, позволяет выявить строение памятника и сконцентрировать археологические раскопки на ключевых участках. В 2009 году планируется продолжение работ с учетом опыта исследований 2008 года и результатов сопоставления магнитной съемки с данными раскопок. Полученные магнитные карты и интерпретационные планы включены в информационную систему по археологическим памятникам Керченского полуострова.

Литература:

Зубарев В.Г. Античное поселение у села Белинское (предварительные итоги раскопок в 1996-1999 годах) // Древности Боспора. - М, 2000. - №3. – С. 63-77.

Зубарев В.Г. Античное поселение у села Белинское (АР Крым)// Вестник Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого. Гуманитарные науки. – Тула, 2004. – Т. 1. – С.38-44.

Зубарев В.Г. Историческая география Северного Причерноморья по данным античной письменной традиции. М, 2005. – 504 с.

Ланцов С.Б. Городище Белинское // Отчет по теме «Выявление исследование и систематизация археологических памятников Крымского полуострова». Крымский филиал НАНУ. – Симферополь, 2005.

Aitken, M.J., Webster, G., and Rees, A. Magnetic prospecting//Antiquity. 1958. № 32. - C. 270-271.

# Footnotes

(Работы поддерживаются по грантом РФФИ 08-06-00303а «Демографическая топография античного Боспора».